Практическая работа №3.

Экономическая оценка ущерба от загрязнения атмосферного воздуха

Котлоагрегаты котельных работают на различных видах топлива, и выбросы загрязняющих веществ зависят как от количества и вида топлива, так и от вида теплоагрегата. Учитываемыми загрязняющими веществами, выделяющимися при сгорании топлива, являются: твердые частицы (зола), оксид углерода, оксиды азота, оксиды серы, пятиокись ванадия.

Выброс твердых частиц (золы) в дымовых газах котельных определяется по формуле:

,

где qт – зольность топлива, %;

m – количество израсходованного топлива за год, т;

# f – безразмерный коэффициент, зависящий от типа топки и топлива; для котельных, работающих на мазуте, принять f = 0,01; на угле f = 0,0023;

# Таблица 1.

# Характеристики топлив.

| Вид топлива | qт, % | Sr, % | Qir, МДж/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Мазут: |  |  |  |
| Малосернистый | 0,1 | 0,5 | 40,3 |
| Сернистый | 0,1 | 1,9 | 39,85 |
| Высокосернистый | 0,1 | 4,1 | 38,89 |
| Уголь: |  |  |  |
| Черемховский | 27 | 1 | 17,93 |
| Азейский | 14,2 | 0,4 | 16,96 |
| Канско-Ачинский | 6,7 | 0,2 | 15,54 |
| Бурятский | 16,9 | 0,7 | 16,88 |
| Минусинский | 17,2 | 0,5 | 20,16 |

Lт – эффективность золоуловителей; при использовании циклона для очистки отходящих газов котельной Lт = 0,8.

Выброс оксида углерода рассчитывается по формуле:

,

где q1- потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива %; для мазута q1 = 0,5, для угля q1 = 5,5;

ССО – выход окиси углерода при сжигании топлива, кг/т:

,

где q2 – потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания, %; для котельных предприятий железнодорожного транспорта принимается q2 = 0,5;

R - коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания: R = 1 для твердого топлива; R = 0,5 для газа; R = 0,65 для мазута;

Qir – низшая теплота сгорания натурального топлива, МДж/кг (табл. 1).

Выброс оксидов азота, т/год, определяется по формуле:

,

где KNO2 – параметр, характеризующий количество окислов азота, образующихся на 1 ГДж тепла, кг/ГДж для различных видов топлива в зависимости от производительности котлоагрегата; для мазута KNO2 = 0,11; для угля KNO2 = 0,23;

β - коэффициент, зависящий от степени снижения выбросов оксида азота в результате применения технических решений. Для котлов производительностью до 30 т/час β = 0.

Выброс оксидов серы, т/год, определяется только для твердого и жидкого топлива по формуле:

,

где Sr – содержание серы в топливе, % (табл. 1);

– доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива. Для углей Канско-Ачинского бассейна принимается равной 0,2, экибастузских – 0,02, прочих углей- 0,1; мазута – 0,2;

– доля оксидов серы, улавливаемая в золоуловителе. Для сухих золоуловителей принимается равной 0.

Расчет выбросов пятиокиси ванадия, поступающей в атмосферу с дымовыми газами при сжигании жидкого топлива, выполняется по формуле:

,

где  - количество израсходованного мазута за год, т;

– содержание пятиокиси ванадия в жидком топливе, г/т; (при отсутствии результатов анализа топлива для мазута с Sr >0,4 % определяют по формуле представленной ниже;

– коэффициент оседания пятиокиси ванадия на поверхности нагрева котлов: 0,07 – для котлов с промежуточными паронагревателями, очистка поверхностей нагрева которых производится в остановленном состоянии; 0,05 – для котлов без промежуточных паронагревателей при тех же условиях очистки (принять при расчетах); 0 – для остальных случаев;

– доля твердых частиц в продуктах сгорания жидкого топлива, улавливаемых в устройствах для очистки газов мазутных котлов (оценивается по средним показателям работы улавливающих устройств за год). В практической работе принимается  = 0,85.

Содержание пятиокиси ванадия в жидком топливе ориентировочно определяют по формуле:

(1.7)

Для каждого источника загрязнения воздушной среды устанавливаются нормативы предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу. ПДВ устанавливаются с учетом ПДК загрязняющих веществ, уровня их фоновых концентраций, гидрологических, гидрохимических, климатологических, геофизических характеристик территорий и природных объектов. Сущность внедрения ПДВ – ограничение разовых выбросов.

Предельно-допустимый выброс (ПДВ) – масса загрязняющих веществ, выброшенная в воздушный бассейн в единицу времени, которая не создает в приземном пространстве уровень загрязнения выше, чем ПДК.

Платежи предприятия за нормативный выброс загрязняющих веществ в атмосферу, тыс. руб./год, определяются зависимостью

при mф ≤ mПДВ,   (1.8),

где    Hnorm – норматив платы за выброс 1 тонны i-го загрязняющего вещества в пределах установленных нормативов выбросов (ПДВ), руб./т

mфi – фактическая масса выброса i-го загрязняющего вещества, т/год;

mПДВ – масса предельно-допустимого выброса i-го загрязняющего вещества, т/год.

Эз – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости для атмосферы; Кэ.атм = 1,9;

И – коэффициент индексации (устанавливается Федеральным законом о бюджете на конкретный год), и принимается в 2014 году к нормативам платы установленным в 2003 году И  =2,05 и 1,79 к нормативам платы установленным в 2005 году.

При отсутствии у предприятия установленных нормативов (лимитов), вся масса загрязняющих веществ считается сверхлимитной.

Плата за сверхлимитный выброс загрязняющих веществ определяется путем умножения соответствующей ставки платы i-го загрязняющего вещества в пределах установленных лимитов на разницу между фактическим и нормативным выбросом i-го загрязняющего вещества и умноженным на пятикратный повышающий коэффициент:

при mф › mнi.        (1.9),

где    Hlim – норматив платы за выброс 1 тонны i-го загрязняющего вещества в пределах установленных лимитов, руб.

Суммарные платежи предприятия за выброс загрязняющих веществ определяются по формуле

(1.10)

В практической работе требуется определить массы выбросов загрязняющих веществ в зависимости от вида и количества израсходованного топлива (Мi), плату за год от загрязнения атмосферы каждым из загрязняющих веществ (Пi) и суммарные значения этих величин (М, П). Результаты расчетов сводятся в таблицу 2.

Исходные данные к практической работе приведены в таблице 3.

Таблица 2

#### Индивидуальная таблица расчетов ущербов от загрязнения атмосферы

|  | Загрязняющие вещества | Mi, т/год | Нnorm, руб./т | Нlim, руб./т | Пн, тыс.руб./год | П св lim, тыс.руб./год | Пi, тыс.руб./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зола углей (2005г.) |  | 103 | 515 |  |  |  |
| 2 | Оксид углерода CO (2003г.) |  | 0,6 | 3 |  |  |  |
| 3 | Оксиды азота NOх (2003г.) |  | 52 | 260 |  |  |  |
| 4 | Оксиды серы SOх (2005г.) |  | 21 | 105 |  |  |  |
| 5 | Пятиокись ванадия (V2O5) |  | 1025 | 5125 |  |  |  |
|  | Итого | ∑ |  |  | ∑ | ∑ | ∑ |

Таблица 3.

Исходные данные по вариантам

| № вар. | Вид топлива | Расход топлива, т/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | уголь Азейский | 10000 |
| 2 | мазут высокосернистый | 2400 |
| 3 | уголь Черемховский | 12000 |
| 4 | мазут сернистый | 2700 |
| 5 | уголь Канско-Ачинский | 15000 |
| 6 | мазут малосернистый | 3000 |
| 7 | уголь Бурятский | 13000 |
| 8 | уголь Минусинский | 12500 |
| 9 | уголь Черемховский | 16000 |
| 10 | уголь Азейский | 20000 |